## 北京科技大学融合创新研究院

院发【2020】10号

融合创新研究院学院实验室（及所属区域）

突发事件应急预案

为了做好实验室安全工作，经院务会讨论通过，制定如下应急预案：

一、 突发应急组织与责任人

1 、研究院突发应急工作机构

为了做好突发事件应急救援工作，做到各负其责，成立实验室突发事件应急工作领导小组。

领导小组：

组长： 融合创新研究院常务副院长、主管副院长

组员： 各团队负责人、安全秘书、各团队安全员

2、各实验室负责人和管理人

1）实验室负责人和管理人职责

①各实验室负责人必须熟知所负责实验室危险化学品的种类、数量、性质，经常检查，及时发现安全隐患。

②各实验室负责人必须熟知电源总开关位置，灭火器存放位置，楼道内消火栓位置，疏散安全通道位置。

③实验室管理人负责危险化学品的采购、存放和领取，领取危险化学品严格登记，药品柜钥匙不得外借，定期向实验室负责人汇报危险化学品使用情况。

3．研究院突发事故应急工作组成员职责：

（1）疏散：及时组织火灾现场人员疏散；平时需了解疏散通道位置与状态，了解相应自救与逃生方法。

（2）灭火：负责切断电源，寻找水源，迅速找出消防器材；平时了解实验室电铺设的线路和总开关及各分开关所在，清楚实验室所有消防设施的放置地点，了解常用消防设备的操作方法，了解火灾自救和逃生方法。

（3）警戒：负责拦阻无关人员进入火灾现场； 平时熟悉实验室格局及通道情况。

（4）拆卸:负责组织人拆除影响灭火的现场障碍物。

（5）救护：平时配备好急救箱，火灾时进行紧急救护；严重者及时送医院治疗。

（6）协助火灾原因调查：在火灾现场及时收集相关信息，事后自查和协助相关部门查明事故原因。

（7）事故现场的每一个人都有保护好现场的责任，有媒体介入采访的，由党委宣传部门负责接待采访及安排发言。

二、突发事件应急处理

应急处理总体要求：

突发事件发生时应以保护师生生命安全为第一原则，现场工作人员及相关责任人在按照报警程序报警的同时，应及时采取正确应急处理措施：切断事故源，尽量阻止事态蔓延；迅速组织、指挥，有序地疏散师生；及时正确救助现场受伤人员，并保护现场。

现场可控情况下，报告管庄校区保卫处（校区报警电话：65749119 ），通知研究院突发应急工作组负责人和相关实验室负责人；

现场不可控情况下，直接拨打119电话报警，同时通知院、系突发应急工作组负责人和相关实验室负责人。

火灾：119，公安：110，医疗急救：120，999

突发火灾应急救援预案

1．加强对火灾危险源的控制、管理及维护，使火灾事故防患于未然。

2．发生火警以后现场人员应保持镇定，不可慌乱一团或袖手等待而延误时机。

3．及时确定起火原因，在火势尚小、可以控制时，要赶紧灭火。注意根据起火原因不同采取灭火器、水桶、沙子等相应灭火方法：

（1）危险气体爆炸事故引发火灾时：

①马上切断现场电源、关闭气源阀门。

②立即将人员疏散和将其他易爆物品迅速转移，用室内配备灭火器扑火。

（2）有机物或能与水发生剧烈化学反应的化学药品着火时：

用灭火器或沙子扑灭，不得随意用水灭火，以免因扑救不当造成更大损害。

（3）用电仪器设备或线路发生故障着火时：

立即切断现场电源，将人员疏散，并组织人员用灭火器进行灭火。

4．如火势渐大，非人力可控制，就当机立断请求支持。

（1）及时报警；

（2）迅速切断电源；疏散现场人员；

（3）消防人员抵达现场后，协助灭火，其他人员应从速远离现场，以免造成伤害或妨碍抢救工作。

附：灭火器材使用

（1）干粉灭火器：粉末主要成分为Na2CO3等盐类物质，加入适量润滑剂、防潮剂。适用范围为油类、可燃气体、电器设备、精密仪器、文件记录和遇水燃烧等物品的初起火灾。

（2）水：虽是常用的灭火剂，但在扑救实验室发生的火灾时，应十分慎重，因为许多化学药品比水轻，能浮在水面，到处流动，扩大火势。有的药品还能与水起化学反应。

突发烫、烧伤事故应急救援预案

1．制定强腐蚀（如浓硫酸等）化学药品试剂安全使用规则及高温、低温实验操作规程。

2．皮肤发生强腐蚀化学药品烫、烧伤（如浓硫酸等）事故发生后，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤，保持创伤面的洁净以待医务人员治疗，或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。

3．对眼部化学烫、烧伤后，应立即用纯净水洗涤（不得用水直冲眼部）眼睛，并及时送医院诊治。

4．对于高、低温烧、灼伤后消毒包扎或及时送医处理。

5．调查事故原因，总结经验教训，书写事故报告并存档。

实验室常发伤害处理预案

实验室常见的外伤有切割引起的外伤，加热灼烧引起的烫伤，化学药品等引起的腐蚀，灼烧性伤害，爆炸引起的伤害等。

（1）切割引起的外伤：可将伤口清理干净，用3.5%的碘酒涂抹伤口四周。伤口消毒后可用止血粉外敷，对外伤引起的出血，关键是保持创面清洁，进行压迫止血。

（2）烫伤、烧伤：主要是患者身体损失大量的水分，因此要给受伤者饮温热的饮料或盐开水，以防休克。如果烫伤或烧伤面积超过人体面积的三分之一时，必须立即送医院治疗。烫伤或烧伤，组织破坏，皮肤呈现棕色或黑色，烫伤有时呈绿色。

（3）炸伤：与烧伤的处理方法基本相同，不过炸伤常伴有大量出血，应进行压迫止血，伤口在四肢上，可以在伤口上部包扎止血带，每隔半小时至一小时应放松1-2分钟，放松时可用指压法止血，并立即送医院救治。

（4）化学烧伤：应迅速解脱衣服，清除皮肤上的化学药品，并用大量干净的水（硫酸不可用水）冲洗，再用消除这种有害药品的特种溶剂、溶液或药剂仔细处理（见附），严重的应送医院治疗。

附：化学烧伤的急救或治疗：

| 单质和化合物 | 急救或治疗方法 |
| --- | --- |
| 碱类：KOH、NaOH、NH3、CaO、Na2CO3、K2CO3 | 立即用大量的水洗涤，然后用醋酸溶液（20g/L），冲洗或撒硼酸粉。CaO的灼烧伤，可用任一植物油洗涤伤口。 |
| 碱金属氰化物、氢氰酸 | 先用NaMnO4溶液洗，再用（NH4）2S溶液漂洗。 |
| 溴 | 用1体积25%的氨水+1体积松节油+10体积95%乙醇混合液处理。 |
| 铬酸 | 先用大量水冲，然后用（NH4）2S溶液漂洗 |
| 氢氰酸 | 先用大量冷水冲洗至伤口表面发红，然后用50g/L的NaHCO3溶液洗，再以2：1甘油和氧化镁悬浮剂涂抹，并用消毒纱布包扎。 |
| 磷 | 不可将创伤面暴露于空气或用油质类涂抹。应先用10g/LCuSO4溶液洗净残余的磷，再用1：1000KMnO4湿敷，外涂以保护剂，用绷带包扎。 |
| 苯酚 | 先用大量水冲，再用4体积70%乙醇和1体积氯化铁（1N）的混合液洗。 |
| 氯化锌、硝酸银 | 先用水冲，再用50g/L NaHCO3漂洗，涂油膏及磺胺粉。 |
| 酸类HCl、HNO3、H3PO4、HAc、甲酸、草酸、苦味酸 | 用大量水冲洗，然后用NaHCO3的饱和溶液冲洗。 |

突发化学药品中毒事故应急救援预案

1．有毒物质的进入，在实验室必须加以足够的重视。严禁在实验室进食及饮水，严禁食用实验室内盐、糖等试剂。

2．由气体、蒸汽、烟雾及粉尘能通过呼吸道进入人体，如CO、HCN、Cl2、酸雾、NH3等引生中毒事故。

（1）应立即用湿毛巾捂住嘴、鼻，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，并及时送医务人员治疗，必要时拨打120急救电话。

（2）在采取保护措施下关闭气体泄露源，通过开窗自然通风或机械排风、减轻或消除环境中有毒物质的浓度，保护好现场。

（3）情况及时上报学院领导。

（4）调查事故原因，总结经验教训，书写事故报告并存档。

3．发生液、固体化学药品引发的中毒事故（未洗净的手，在饮水、进食时经消化道进入人体，如氰化物、汞盐、砷化物等）

（1）立即对中毒者进行实施催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，并及时送医务人员治疗并诊断中毒原因或拨打120急救电话。

（2）保护好现场。

（3）情况上报研究院领导。

（4）调查事故原因，总结经验教训，书写事故报告并存档。

（5）配合公安机关调查可能的刑事案件，如实提供所有现场资料

突发触电事故应急救援预案

1．制定用电设备使用规则，定期检查线路、电器安全情况，设置漏电保护装置。

2．一旦发生人员触电情况，立即切断电源（拉闸刀开关、拔保险丝盖、拉插头），切勿试图关上漏电电器用具的开关，可能正是该开关漏电。

3．如果离电源控制箱较远或无法切断电源，可先用木柄刀或电工胶钳斩（剪）断电路，然后再切断电源，或用绝缘体（如干竹竿、玻璃、橡胶、陶瓷等）拨动触电者和露电电器分离。

4．触电者脱离电源后，应抬到空气新鲜处，如情况不严重，可在短期内自行恢复知觉。若已经停止呼吸，应立即解开上衣，进行人工呼吸或同时给氧，并及时送医院救治，必要时拨打120急救电话。

5．调查事故原因，总结经验教训，书写事故报告并存档。

融合创新研究院

二〇二〇年十一月五日